| Cassida MSD-1000 | 24 40 4 26 0 10 | 866 |  | 9П(5-5, 2-2,3-3)М9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kissan К500 PRO | 20 40 4 24 0 24 | 866 | 40 | 9М(5-5, 3-2,2-3)М9 |
| Вариант терминалов с паритетом |
| Магнер 150 | 24 40 4 22 0 10 | 866 | 0 | М15(12-2,1-5)М9 |
| ЮниксКам1500 | 24 40 4 22 0 10 | 866 | 0 | М15(12-2,1-5)М9 |
| Спецварианты |
| DLR8650 | 24-X-4-X-X-X | X | X | RJ12(1-2,2-3,3-5)M9 |
| DLR2650 | 24-X-4-X-X-X | X | X | RJ12(1-2,2-3,3-5)M9 |

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель обеспечивает гарантийное обслуживание Изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня производства при условии соблюдения требований настоящего паспорта.

Гарантийное обслуживание производится на предприятии-изготовителе и заключается в бесплатном ремонте или замене Изделия. Ремонт или замена осуществляется в течение 10-ти дней с момента принятия Изделия на гарантийный ремонт.

Гарантийные обязательства теряют свою силу в случаях:

— наличия на корпусе Изделия механических повреждений, трещин, сколов;

— повреждения гарантийной пломбы;

— неквалифицированного подключения Изделия, приведшего к пробою входных цепей;

— самостоятельного ремонта Изделия потребителем.

Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении настоящего паспорта с отметкой о дате продажи и описанием неисправности и условий ее возникновения.

Свидетельство о приемке Изделия

Устройство совмещения текста и видеоизображения в реальном масштабе времени Банк-ТВ «ЦБ-Уни2011» зав.№ ____________________________ соответствует требованиям настоящего паспорта и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____________________    Контролер ____________

Дата продажи _______________                         М.П.

Изготовитель:

ООО«РАСТР»

Россия,603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 24-2. тел/факс (831) 412-16-57

e-mail  rastr@mts-nn.ru

Продажа, системная интеграция, инсталляция:

ООО «НЛБ» Россия, Москва, Варшавское шоссе, 42.

Тел.: (495)662-11-44 (многоканальный).Факс: (495)662-11-44.

Адреса сайтов: www.security-market.ru , www.chek-tv.ru , www.office-control.ru .

ООО «РАСТР»

Устройство совмещения текста и видеоизображения

в реальном масштабе времени Банк-ТВ «ЦБ-Уни2011»

ПАСПОРТ

г. Нижний Новгород

2011г.

Общие указания

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные изготовителем основные параметры устройства совмещения текста и видеоизображения в реальном масштабе времени «ЦБ-Уни» (в дальнейшем – Изделие)и предназначен для изучения его устройства и принципа действия.

К работе с Изделием допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и освоившие основные приемы работы с Изделием.

Техническое обслуживание, гарантийный и текущий ремонты Изделия могут осуществляться только персоналом специализированных служб, прошедшим соответствующую подготовку.

Назначение

Изделие предназначено для применения в составе различных систем, где необходимо совмещение аналогового (PAL,NTSC) видеосигнала с текстовой информацией, таких как: системы безопасности магазинов самообслуживания (кассы), складов (весы), узлов пересчета наличных средств, банкоматов, автоматизированные системы сборки, учета веса, видеорегистрации хирургических операций и пр. для контроля добросовестной работы персонала и пользователей с целью предотвращения мошенничества при оплате, взвешивании, маркировке товара и т.п.

Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях в диапазоне температур окружающего воздуха от 0° до +40°C, относительной влажности 80% при температуре +25°C и атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст.

Технические характеристики

| Габаритные размеры (не более) | 195х160х40 мм |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 9…14.5 В пост. тока |
| Потребляемый ток (не более) | 200 мА |
| Входные сигналы |
| От последовательного порта терминала (источника) | RS-232 (оптрон) | 9600 бод, 8 бит данных, N/чет/нечет,1стоп |
| От видеокамеры | PAL/NTSC | 1В 75 Ом |
| Выходные сигналы |
| К видеосистеме (ПЭВМ, монитору и др.) | PAL/NTSC | 1В,75Ом |

Дополнительные функции

| Время удержания текста на экране после вывода | программируется |
| --- | --- |
| Положение окна для текста на экране | программируется |
| Размер окна для текста (макс 44*26 символов) | программируется |
| Кодировка символов знакогенератора. Загружается при инсталляции | ASCII (DOS 866, КОИ 8Р), Win1251 |

Комплект поставки

| 1 | Изделие | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Разъем DB9 с корпусом | 1 шт. |
| 3 | Штекер питания 5,5*2,1 L=9,5 | 1 шт. |
| 4 | Машиночитаемый носитель с программным обеспечением, возможна загрузка с сайта www.rastr-nn.ru | 1 шт. |
| 5 | Адаптер питания ~220В/12В 0,5А (опционально) | 1 шт. |
| 6 | Кабель-адаптерUSB-COM «Adaptmate-005» (опционально) | 1 шт. |
| 8 | Паспорт (настоящий) | 1 шт. |
| 9 | Упаковка | 1 шт. |

Описание конструкции и работы изделия

Изделие представляет собой пластиковую коробку с разъемами:

| Название | Назначение |
| --- | --- |
| DC 12В | Питание(внутренний контакт«+»)диаметр штыря 2,1мм) |
| TV In | BNC – вход видеосигнала (от камеры) |
| TV Out | BNC – выход видеосигнала (к видеосистеме) |
| ПОРТ | Порт обмена данными (см. следующую таблицу) |

Таблица

| № контакта | Назначение контактов порта |
| --- | --- |
| 1,6,7 | Не используется |
| 2 | Принимаемые данные |
| 3 | Передаваемые данные (команда) |
| 4 | Потенциал 5В, макс 50ма |
| 5 | Сигнальная земля |

Первое подключение

Внимание! Все соединения устройств производить только при отключенном питании.

Установите Изделие в удобном и недоступном для случайного повреждения месте. Подключите к разъему TV In (BNC) видеокабель от ТВ-камеры, к разъему TV-Out (BNC) видеокабель, идущий к монитору или регистратору. Подключите к разъему ПОРТ кабель ноль-модем(ДБ9М=2-3 ; 3-2 ; 5-5=ДБ9М) другой конец этого шнура к СОМ-порту РС. При отсутствии свободного СОМ-порта в РС Производитель рекомендует применение адаптера USB-COM RoverComputers Ltd «Adaptmate-005».  Запустите на РС программу «ЦБ-Уни.ехе», при появлении Меню выберите номер СОМ-порта, к которому подключено Изделие и параметры обмена. Подключите адаптер питания к гнезду DC 12В Изделия. Для перехода в режим Программирования в течении 15 сек. после подачи питания на Изделие нажмите кнопку «Инициализация». Признак нахождения Изделия в режиме программирования – темное окно на «картинке». Программирование Изделия проводится по умолчанию при скорости 9600, 8 бит, без паритета, 1 стоп. Если в течении 15 сек после подачи питания на Изделие не нажата кнопка «Инициализация», Изделие переходит в Рабочий режим (последний из запрограммированных).

В зоне «Параметры окна» имеется возможность изменять положение и размеры окна врезки текста на экране, длительность удержания окна, вид кодировки применяемого знакогенератора, используемый код перевода строки, формат принимаемой Изделием текстовой посылки (с паритетом/без паритета), или один из спецвариантов терминала (DLR8650,?DLR2650?), вводить принятый в терминале код перевода строки, а так же включать функцию принудительного переноса строк на экране с длиной строки более 44 символов. Многократно выводимый на Изделие код перевода строки на экране игнорируется, убирая с картинки «лишние» строки, делая картинку более привлекательной.

Параметры всех принятых настроек вводятся в Изделие по команде «Загрузка параметров» и хранятся в энергонезависимой памяти Изделия, не требуя перезагрузки при пропадании питания.

Зона программы «Тестовая отправка текстовых файлов» позволяет проверить правильность программирования выбранного варианта. Кнопка «Выбрать текстовый файл» позволяет выбрать файл с примером текста и отправить его в Изделие для проверки работоспособности на любом компьютере. Файлы с примерами текстов содержатся на дискете поставки и имеют расширение .txt. Установка галочки «Зациклить посылку» позволяет зациклить выдачу файла с примером текста.

Работа Изделия

При подаче питания и наличии входного видеосигнала Изделие осуществляет наложение окна с текстом от терминала на каждый полукадр видеосигнала. Окно текста представляет собой светлый полупрозрачный прямоугольник, в который выводятся темные символы.

При выдаче символов терминалом они принимаются Изделием, обрабатываются и выводятся в виде текста в окно (в соответствии с описанием символов в знакогенераторе).

Если выбрана ширина окна меньше, чем длина строки текста (например по соображениям наглядности), то последние в строке символы могут не выводиться на экран. После заполнения всех строк окна происходит вертикальное смещение информации в окне — самая нижняя строка перемещается на одну выше, верхняя исчезает и т.д.

Рекомендация:

Высота окна текста выбирается с учетом быстродействия системы видеорегистрации (низкая скорость записи кадров – высокое окно)и режима выдачи текста («быстрая» выдача – ниже окно <18).

Образцы программирования для различных типов счетчиков-сортировщиков

| Тип машинки | Нач Х Шир Нач У Выс. длит Код ПС | Знако-генератор | Принудит ПС | Цоколевка шнура Терминал-Изделие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты терминалов без паритета |
| Глория GFR 220 | 24 40 4 26 0 13 | 866 | 0 | RJ45(5-5,2-2,4-4)М9 |
| DLRue-Kalebra | 24 40 4 22 0 10 | 866 | 40 | 9М(5-5, 3-2,2-3)М9 |
| UW120, UW500 | 24 40 4 26 0 13 | 866 | 0 | 9М(5-5, 3-2,2-3,4-4)М9 |
| Numeron | 24 40 4 26 0 11 | 866 | 0 | 9М(5-5, 3-2,2-3)М9 |
| ShinWoo SB1100 | 24 40 4 26 0 10 | 866 | 0 | 9П(5-5,2-2)М9 |
| BPS | 24 40 4 26 0 10 | 1251 | 0 | 9М(5-5, 3-2,2-3)М9 |
| Kisan Newton | 20 40 4 24 0 24 | 866 | 40 | RJ12(1-5,4-3,5-2) М9 |
| Глория UW-200/220 | 24 40 4 26 0 13 | 866 | 0 | 9М(5-5,2-2,3-3,4-4)М9 |
| ScanCoin 202* | 24 40 4 26 0 13 | 866 | 0 | (4-8)9П(5-5,3-2)М9 |
| Laurel K4* |  |  |  | 9М(5-5,3-2,2-3)М9 |