Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель обеспечивает гарантийное обслуживание Изделия в течение 36 месяцев со дня продажи, но не

более 40 месяцев со дня производства при условии соблюдения требований настоящего паспорта.

Гарантийное обслуживание производится на предприятии-изготовителе и заключается в бесплатном ремонте или замене Изделия. Ремонт или замена осуществляется в течение 10-ти дней с момента принятия Изделия на гарантийный ремонт.

Гарантийные обязательства теряют свою силу в случаях:

— наличия на корпусе Изделия механических повреждений, трещин, сколов;

— повреждения гарантийной пломбы;

— неквалифицированного подключения Изделия, приведшего к пробою входных цепей;

— самостоятельного ремонта Изделия потребителем.

Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении настоящего паспорта с отметкой о дате продажи и описанием неисправности и условий ее возникновения.

Свидетельство о приемке Изделия

Устройство совмещения текста и видеоизображения в реальном масштабе времени «Чек-ТВ III» зав.№ ____________________________ соответствует требованиям настоящего паспорта и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____________________    Контролер ____________

Дата продажи _______________                         М.П.

Изготовитель:

ООО«РАСТР»

Россия,603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 24-2. тел/факс (831) 412-16-57

e-mail  rastr@mts-nn.ru

Продажа, системная интеграция, инсталляция:

ООО «НЛБ» Россия, Москва, Варшавское шоссе, 42.

Тел.: (495)662-11-44 (многоканальный).Факс: (495)662-11-44.

Адреса сайтов: www.security-market.ru , www.chek-tv.ru , www.office-control.ru .

ООО «РАСТР»

Устройство совмещения текста и видеоизображения

в реальном масштабе времени «ЧЕК-ТВ III»

ПАСПОРТ

г. Нижний Новгород

2008г.

Общие указания

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные изготовителем основные параметры устройства совмещения текста и видеоизображения в реальном масштабе времени «Чек-ТВ III» (в дальнейшем – Изделие)и предназначен для изучения его устройства и принципа действия.

К работе с Изделием допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и освоившие основные приемы работы с Изделием.

Техническое обслуживание, гарантийный и текущий ремонты Изделия могут осуществляться только персоналом специализированных служб, прошедшим соответствующую подготовку.

Назначение

Изделие предназначено для применения в составе различных систем, где необходимо совмещение видеосигнала с текстовой информацией, таких как: системы безопасности магазинов самообслуживания (кассы), складов (весы), банкоматов, автоматизированные системы сборки, учета веса и пр. для контроля добросовестной работы персонала и пользователей с целью предотвращения мошенничества при оплате, взвешивании, маркировке товара и т.п.

Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях в диапазоне температур окружающего воздуха от 0° до +40°C, относительной влажности 80% при температуре +25°C и атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст.

Технические характеристики

| Габаритные размеры (не более) | 195х160х40 мм |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 9…14.5 В пост. тока |
| Потребляемый ток (не более) | 250 мА |
| Входные сигналы |
| От последовательного порта терминала | RS-232 | 9600 бод, 8 бит данных, чет/нечет, 1 стоп |
| От видеокамеры | PAL/NTSC | 1В 75 Ом |
| Выходные сигналы |
| К видеосистеме (ПЭВМ, монитору и др.) | PAL/ NTSC | 1В,75Ом |
| Выход «Аларм»(«сухой» контакт») (COM,NO,NC) | 30В,1А, 1сек |
| Время удержания текста на экране после вывода | программируется потребителем |
| Положение окна для текста на экране | программируется потребителем |
| Контролируемые 8 слов из потока RS-232 | Обязательно по 8 знаков |
| Размер окна для текста на экране (макс 40*26 символов) | программируется потребителем |
| Кодировка символов знакогенератора. Загружается при инсталляции | ASCII (DOS 866, КОИ 8Р), Win1251 |

Комплект поставки

| 1 | Изделие | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кабель для подключения к COM-порту (0-модем) | 1 шт. |
| 3 | Кабель-адаптерUSB-COM «Adaptmate-005» (опционально) | 1 шт. |
| 4 | Машиночитаемый носитель с программным обеспечением | 1 шт. |
| 5 | Адаптер питания ~220В/12В 0,5А (опционально) | 1 шт. |
| 6 | Штекер питания 5,5*2,1 L=9,5 | 1 шт. |
| 7 | Паспорт (настоящий) | 1 шт. |
| 8 | Упаковка | 1 шт. |

Подготовка к работе и порядок работы

Изделие представляет собой пластиковую коробку с разъемами:

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| DC 12В | Питание(внутр. контакт «+»)диаметр штыря 2,1 мм) |
| ALARM | Сухой контакт (NO,COM,NC) 1Сек |
| RS232 | СОМ-порт (от терминала)гальванически развязан от «общего» видео |
| TV In | BNC – вход видеосигнала (от камеры) |
| TV Out | BNC – выход видеосигнала (к видеосистеме) |

Подключение

Отключите питание кассового терминала (выдернуть вилку из розетки).

Установите Изделие в удобном и недоступном для случайного повреждения месте.

Подключите к разъему TV In (BNC) видеокабель от соответствующей ТВ-камеры, к разъему TV Out (BNC) видеокабель, идущий к видеосистеме. Подключите к разъему RS232 (DB-9) шнур из комплекта поставки, другой конец этого шнура к соответствующему порту терминала. Возможно использование комбинированного шнура для подключения к занятому СОМ-порту, при этом Изделие подключается «в разрыв». При отсутствии свободного СОМ-порта в терминале Производитель рекомендует применение адаптера USB-COM RoverComputers Ltd «Adaptmate-005»

Подключите адаптер питания к гнезду DC 12В.

Включите кассовый терминал.

Внимание! Все соединения устройств производить только при отключенном питании.

Установка параметров окна и загрузка знакогенератора

Для оптимизации работы Изделия в составе системы видеонаблюдения существует возможность изменять следующие параметры: положение окна с текстом на экране, размеры окна с текстом, время удержания  окна текста на экране, содержание знакогенератора (языки, отличные от русского и латинского). Удобнее загружать эти параметры в Изделие до установки на кассы поставляемым ПО. Указанные параметры хранятся в энергонезависимой памяти Изделия и не требуют перезагрузки при пропадании питания.

Время удержания окна текста на экране по окончании вывода задается в секундах. Значение 0 – окно с текстом постоянно присутствует на экране.

Вставьте в дисковод терминала дискету из комплекта поставки и запустите программу RВ(8*8).EXE. Вводите данные в поля ввода и нажмите кнопку «Применить». Данные будут загружены в Изделие (около 6-35 секунд). Процесс ввода подтверждается темным окном врезки на видеосигнале.

Кнопка «Выбрать текстовый файл» позволяет выбрать файл с примером текста и отправить его в Изделие для проверки работоспособности на любом компьютере.

Файлы с примерами текстов содержатся на дискете поставки и имеют расширение .txt. Установка галочки «Зациклить отправку» позволяет зациклить выдачу файла с примером текста.

Поле «Слова для поиска» позволяет настроить Изделие на поиск требуемого знакосочетания в потоке (обязательно !!!! 8 символов).

Работа Изделия

При подаче питания и наличии входного видеосигнала Изделие осуществляет наложение окна с текстом от терминала на каждый полукадр видеосигнала. Окно текста представляет собой светлый полупрозрачный прямоугольник, в который выводятся темные символы.

При выводе символов терминалом в COM-порт они принимаются Изделием, обрабатываются и выводятся в виде текста в окно (в соответствии с описанием символов в знакогенераторе).

Если выбрана ширина окна меньше, чем длина строки текста (например по соображениям наглядности), то последние в строке символы не выводятся на экран. После заполнения всех строк окна происходит вертикальное смещение информации в окне — самая нижняя строка перемещается на одну выше, верхняя исчезает и т.д.

Появление на экране искомого знакосочетания (Слова) сопровождается пульсированием яркости строки на экране и однократной выдачей сигнала «Аларм» (реле переключается на 1с).

Если терминал прекращает выдачу текста, то по истечении времени удержания окна (Длительность > 0), окно с текстом исчезает с экрана. При возобновлении выдачи окно появляется в том виде, в каком было до исчезновения.

Рекомендация:

Высота окна текста выбирается с учетом быстродействия системы видеорегистрации (низкая скорость записи кадров – высокое окно)и режима выдачи текста чека («быстрая» выдача – ниже окно <18).