Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель обеспечивает гарантийное обслуживание Изделия в течение 36 месяцев со дня продажи, но не более 40 месяцев со дня производства при условии соблюдения требований настоящего паспорта.

Гарантийное обслуживание производится на предприятии-изготовителе и заключается в бесплатном ремонте или замене Изделия. Ремонт или замена осуществляется в течение 10-ти дней с момента принятия Изделия на гарантийный ремонт.

Гарантийные обязательства теряют свою силу в случаях:

— наличия на корпусе Изделия механических повреждений, трещин, сколов;

— повреждения гарантийной пломбы;

— неквалифицированного подключения Изделия, приведшего к пробою входных цепей;

— самостоятельного ремонта Изделия потребителем.

Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении настоящего паспорта с отметкой о дате продажи и описанием неисправности и условий ее возникновения.

Свидетельство о приемке Изделия

Устройство совмещения текста и видеоизображения в реальном масштабе времени «Вес-ТВ» зав.№ ____________________________ соответствует требованиям настоящего паспорта и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____________________    Контролер ____________

Дата продажи _______________                         М.П.

(без отметки производителя и продавца – не действителен!!!)

Изготовитель:

ООО«РАСТР»

Россия,603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 24-2. тел/факс

(831) 412-16-57

e-mail  rastr@mts-nn.ru

ООО «РАСТР»

Устройство совмещения текста и видеоизображения

в реальном масштабе времени «Вес-ТВ»

ПАСПОРТ

г. Нижний Новгород

2011г.

Общие указания

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные изготовителем основные параметры устройства совмещения текста и видеоизображения в реальном масштабе времени «Вес-ТВ» (в дальнейшем – Изделие)и предназначен для изучения его устройства и принципа действия.

К работе с Изделием допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и освоившие основные приемы работы с Изделием.

Техническое обслуживание, гарантийный и текущий ремонты Изделия могут осуществляться только персоналом специализированных служб, прошедшим соответствующую подготовку.

Назначение

Изделие предназначено для применения в составе различных систем, где необходимо совмещение видеокартинки с информацией, поступающей от электронных весов различного назначения и исполнения и пр. для контроля добросовестной работы персонала и пользователей с целью предотвращения мошенничества при оплате, взвешивании, маркировке товара и т.п.

Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях в диапазоне температур окружающего воздуха от 0° до +40°C, относительной влажности 80% при температуре +25°C и атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст.

Технические характеристики

| Габаритные размеры (не более) | 195х160х40 мм |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 9…14.5 В пост. тока |
| Потребляемый ток (не более) | 250 мА |
| Входные сигналы |
| От последовательного порта терминала | RS-232 | 9600 бод, 7-8 бит, без/чет/нечет, 1стоп(возможно изменение под тип весов при заказе Изделия) |
| От видеокамеры | PAL/NTSC | 1В 75 Ом |
| Выходные сигналы |
| К видеосистеме (ПЭВМ, монитору и др.) | PAL/ NTSC | 1В,75Ом |
| Время удержания текста на экране после вывода | программируется потребителем |
| Размер символов индикации (для удобства) | Двойной |
| Положение окна для текста на экране | программируется |
| Размер окна для текста по горизонтали на экране (макс 44 символов) | программируется потребителем |
| Кодировка символов знакогенератора. Загружается программой «Vesi.exe» | ASCII (DOS 866, КОИ 8Р), Win1251 |

Комплект поставки

| 1 | Изделие | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кабель для подключения к COM-порту | 1 шт. |
| 3 | Кабель-адаптерUSB-COM «Adaptmate-005» (опционально) | 1 шт. |
| 4 | Машиночитаемый носитель с программным обеспечением | 1 шт. |
| 5 | Адаптер питания ~220В/12В 0,5А (опционально) | 1 шт. |
| 6 | Штекер питания 5,5*2,1 L=9,5мм | 1 шт. |
| 7 | Паспорт (настоящий) | 1 шт. |
| 8 | Упаковка | 1 шт. |

Подготовка к работе и порядок работы

Изделие представляет собой пластиковую коробку с разъемами:

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| DC 12В | Питание(внутренний контакт «+», диаметр штыря 2,1 мм |
| RS232 | СОМ-порт (от терминала)гальванически развязан от «общего» видео. 2-вх.инф;3-вых.инф.;5-земля «общий» |
| TV In | BNC – вход видеосигнала (от камеры) |
| TV Out | BNC – выход видеосигнала (к видеосистеме) |

Подключение

Внимание! Все соединения устройств производить только при отключенном питании.

Установите Изделие в удобном и недоступном от случайного повреждения месте. Подключите к разъему TV In (BNC) видеокабель от соответствующей ТВ-камеры, к разъему TV Out (BNC) видеокабель, идущий к видеосистеме. Подключите к разъему RS232 (DB-9) шнур из комплекта поставки, другой конец этого шнура к соответствующему порту терминала-преобразователя. Возможно использование комбинированного шнура для подключения к занятому СОМ-порту, при этом Изделие подключается «в разрыв», например к принтеру. При отсутствии свободного СОМ-порта в терминале Производитель рекомендует применение адаптера USB-COM RoverComputers Ltd «Adaptmate-005»

Подключите адаптер питания к гнезду DC 12В.

Включите весовой преобразователь-терминал.

Установка параметров окна и загрузка знакогенератора

Для оптимизации работы Изделия в составе системы видеонаблюдения существует возможность изменять следующие параметры:

- положение и размеры окна с текстом на экране (высота окна в данном варианте прибора – 1 строка),

- время удержания  окна текста на экране в сек., 0- неисчезающее окно,

- содержание знакогенератора (языки, отличные от русского и латинского).

Удобнее загружать эти параметры в Изделие до установки на объекте с помощью поставляемого ПО. Указанные параметры хранятся в энергонезависимой памяти Изделия и не требуют перезагрузки при пропадании питания.

Запустите программу VESi.EXE из  комплекта поставки.

Проверьте параметры СОМ-порта!

Вводите данные в поля ввода и нажмите кнопку «Установить». Данные будут загружены в Изделие (около 6-10 секунд). Правильность процесса программирования подтверждается темным окном врезки на видеосигнале.

Кнопка «Выбрать текстовый файл» позволяет выбрать файл с примером текста и отправить его в Изделие для проверки работоспособности и правильности программирования параметров на любом компьютере.

Файлы с примерами текстов содержатся на дискете поставки и имеют расширение .tvt. Установка галочки «Зациклить отправку» позволяет зациклить выдачу файла с примером текста.

Работа Изделия

При подаче питания и наличии входного видеосигнала Изделие осуществляет наложение окна с показаниями веса от терминала на каждый полукадр видеосигнала. Окно текста представляет собой светлый полупрозрачный прямоугольник, в который выводятся темные символы.

При выводе символов преобразователем в COM-порт они принимаются Изделием, обрабатываются и выводятся в виде текста в окно (в соответствии с описанием символов в знакогенераторе и протоколом обмена).

Если терминал прекращает выдачу текста, то по истечении времени удержания окна (Длительность > 0), окно с текстом исчезает с экрана. При возобновлении выдачи окно появляется в том виде, в каком было до исчезновения.

Образцы применения

В настоящее время выпущены следующие модификации Изделия для работы с весами (терминалами):

1. Вес-ТВ («Краснодар»)- ВТП-600(1500) с терминалом Т7  (Санкт-Петербург)по ТУ 4274-005-33691611-99) – два варианта 9600/19200,

2. Вес-ТВ   -  CI-2001A, NT-201, DB-H, LP-типа(версия 1.6)  фирмы CAS

3. Вес-ТВ (Тензо-М) – «активный» прибор для преобразователя ТВ-016

4. Вес-ТВ  (ВЕДА-8/М) (Модификация МИ ВДА/В2+Ю) МИДЛ и К

5. Ведется работа по стыковке с терминалом НВТ

Возможна доработка под другие терминалы, оборудованные Сом-портом при условии предоставления протокола обмена.